## Slide 1: Машинные швы
МАОУ СОШ №200
Москалюк Ирина Дмитриевна

## Slide 2: Вы узнаете:
Как сшивали детали одежды до изобретения швейной машины.
Познакомитесь с названием и видом простых машинных швов.
Какие строчки называют качественными.

## Slide 3: Швы, выполняемые на швейной машинке, называются машинными.
Сегодня, широко практикуются клеевые, сварные способы, но ниточный способ соединения деталей, обработки краев и отделки изделий наиболее популярен. Элементами ниточного соединения являются: стежок, строчка и шов.

## Slide 4: Как шили одежду, пока не изобрели швейную машину.
В античных цивилизациях одеяния зачастую представляли собой отрез материи которым просто оборачивали тело, а свободные концы завязывали особым узлом или скрепляли застёжками в виде фибул и аграфов.

## Slide 5: Древняя Греция

## Slide 6
Когда же платье стало более затейливым, появились портные и белошвейки. Эти мастера ловко управлялись с иголкой и ниткой и демонстрировали чудеса утончённой работы.

## Slide 7: Ручная работа
Маленькие и частые стежки были практически неразличимы, сливаясь воедино с текстильным материалом. От этого швы получались не только аккуратными, но и очень прочными.

## Slide 8: Шитье на машине

## Slide 9: Простые машинные швы
Название выполняемой РАБОТы – СТАЧИВАНИЕ Соединение 2-х или нескольких равных или приблизительно равных по величине деталей по совмещенным краям.

## Slide 10
Название выполняемой РАБОТы – СТАЧИВАНИЕ

## Slide 11
Название выполняемой РАБОТы – ЗАСТРАЧИВАНИЕ Прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали.

## Slide 12: Требования к выполнению машинных швов
Швы представляют собой составляющую качества изделия, поэтому к ним предъявляются очень высокие требования:
Машинные строчки должны быть ровными.
Ширина шва должна быть одинаковой по всей длине шва.
Строчка при растяжении не должна лопаться.
Стежки должны быть качественными: одинаковыми по длине и переплетение нитей челночного стежка должно быть в середине толщины ткани.
Ткань по шву не должна быть припосажена (присборена).
Концы строчек в швах должны быть закреплены.
Строчка должна быть целостной. Если по какой-то причине строчка была не закончена, то необходимо ее продолжить только, сделав закрепку. На отделочных швах «надставки» не допускаются. Строчку необходимо распороть и выполнить заново.

## Slide 13: Задание.
1. Ответь на вопросы.
Как сшивали детали одежды до изобретения швейной машины?
Как называются швы, которые используют для соединения деталей пэчворка?
2. На лоскуте ткани выполни ручные швы приведенные в презентации с имитацией машинной строчки (схема показана на 7 слайде).